參數位址皆為16進位格式

| Address | Parameter | Meaning | R/W | Range | Default | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| //PV |  |  |  |  |  |  |
| 0x0000 | PV_T | 溫度 PV | read only | -50~100 | 0 | ℃/℉ |
| 0x0001 | PV_H | 濕度 PV | read only | 0~100 | 0 | RH% |
| 0x0002 | PV_PM2.5 | PM2.5 懸浮微粒 PV | read only |  | 0 | μg/m3 |
| 0x0003 | PV_PM10.0 | PM10.0 懸浮微粒 PV | read only |  | 0 | μg/m3 |
| 0x0004 | PV_CO | 一氧化碳 (CO) PV | read only | 0~500 | 0 | ppm |
| 0x0005 | PV_CO2 | 二氧化碳 (CO2) PV | read only | 0~5000 | 0 | ppm |
| //PV offset |  |  |  |  |  |  |
| 0x0006 | PV_T offset | 溫度 PV offset | R/W | -50~100 | 0 | ℃/℉ |
| 0x0007 | PV_H offset | 濕度 PV offset | R/W | 0~100 | 0 | RH% |
| 0x0008 | PV_PM2.5 offset | PM2.5 懸浮微粒 PV offset | R/W |  | 0 | μg/m3 |
| 0x0009 | PV_PM10.0 offset | PM10.0 懸浮微粒 PV offset | R/W |  | 0 | μg/m3 |
| 0x000A | PV_CO offset | 一氧化碳 (CO) PV offset | R/W | 0~500 | 0 | ppm |
| 0x000B | PV_CO2 offset | 二氧化碳 (CO2) PV offset | R/W | 0~5000 | 0 | ppm |
| //lolt、hilt |  |  |  |  |  |  |
| 0x000C | Temp_lolt_C | 溫度 low limit (degree C) | R/W | -50~100 | 0 | ℃ |
| 0x000D | Temp_hilt_C | 溫度 high limit (degree C) | R/W | -50~100 | 50 | ℃ |
| 0x000E | Humi_lolt | 濕度 (%) low limit | R/W | -50~100 | 0 | RH% |
| 0x000F | Humi_hilt | 濕度 (%) high limit | R/W | -50~100 | 100 | RH% |
| 0x0010 | PM2.5_lolt | PM2.5 low limit | R/W |  | 0 | μg/m3 |
| 0x0011 | PM2.5_hilt | PM2.5 high limit | R/W |  | 50 | μg/m3 |
| 0x0012 | PM10.0_lolt | PM10.0 low limit | R/W |  | 0 | μg/m3 |
| 0x0013 | PM10.0_hilt | PM10.0 high limit | R/W |  | 5000 | μg/m3 |
| 0x0014 | CO_lolt | CO low limit | R/W | -100~500 | 0 | ppm |
| 0x0015 | CO_hilt | CO high limit | R/W | -100~500 | 500 | ppm |
| 0x0016 | CO2_lolt | CO2 low limit | R/W | -1000~9999 | 0 | ppm |
| 0x0017 | CO2_hilt | CO2 high limit | R/W | -1000~9999 | 5000 | ppm |
| //FILT Sample rate |  |  |  |  |  |  |
| 0x0018 | TH_SR | 讀取溫溼度Sensor 的取樣時間 | R/W | 1~10 | 1 | Second |
| //Uuit (Temp) |  |  |  |  |  |  |
| 0x0019 | Unit | 切換溫度為℃或℉ | R/W | 0 : ℃ 1 : ℉ | 0 | number |
| //LCD setting |  |  |  |  |  |  |
| 0x001A | LCD_dp_mode | LCD螢幕 顯示模式切換 | R/W | Code LCD dp mode | TH+PM2.5 | number |
| 0x001B | LCD_BGC | LCD螢幕 背景光源顏色 | R/W | Code LCD BGC | 藍 | number |
| 0x001C | LCD_change_interval | LCD螢幕 顯示自動換頁 間隔時間 | R/W | 0 : off 1-10 : on | 0 | Second |
| //LCD BGC as Alarm setting |  |  |  |  |  |  |
| 0x001D | LCD_BGC_as_AL_Set | LCD螢幕背景 光源顏色警報設定 | R/W | Code Alarm Set | None | number |
| 0x001E | LCD_BGC_AL_A1SP | LCD螢幕背景 光源警報設定值1 | R/W | 0-9999 | 0 | number |
| 0x001F | LCD_BGC_AL_A2SP | LCD螢幕背景 光源警報設定值2 | R/W | 0-9999 | 0 | number |
| 0x0020 | LCD type Display select | LCD螢幕顯示 PV類型切換 | R/W | 每2個BIT 唯一顯示值 | 0xE4 | number |

| Parameter | Option | Code | Meaning |
| --- | --- | --- | --- |
| LCD背景顏色 | OFF | 00 | 無顏色 |
|  | Blue | 01 | 藍色 |
|  | Green | 02 | 綠色 |
|  | Orange | 03 | 橘色 |
|  | White | 04 | 白色 |
| LCD顯示模式 | TH PM2.5 | 00 | 溫溼度+PM2.5 |
|  | TH_4+4 | 01 | 溫溼度上下顯示值 4格+4格 |
|  | TH_4+2 | 02 | 溫溼度上下顯示值 4格+2格 |
|  | TH_4+1 | 03 | 溫溼度上下顯示值 4格+1格 |
|  | 2+4 | 04 | 上下顯示值2格+4格 |
|  | 2+2 | 05 | 上下顯示值2格+2格 |
|  | 2+1 | 06 | 上下顯示值2格+1格 |
|  | 1+4 | 07 | 上下顯示值1格+4格 |
|  | 1+2 | 08 | 上下顯示值1格+2格 |
|  | 1+1 | 09 | 上下顯示值1格+1格 |
| BAUD RATE | 9600 | 00 | 9600 |
|  | 19200 | 01 | 19200 |
|  | 38400 | 02 | 38400 |
|  | 57600 | 03 | 57600 |
|  | 115200 | 04 | 115200 |
| RTU | N81 | 00 | N81 |
|  | N82 | 01 | N82 |
|  | O81 | 02 | O81 |
|  | E81 | 03 | E81 |
| LCD背光顏色 警報設定 | None | 00 | 不設定背光為警報 |
|  | PM2.5 PV | 01 | 背光警報跟隨PM2.5 |
|  | PM10.0 PV | 02 | 背光警報跟隨PM10.0 |
|  | CO PV | 03 | 背光警報跟隨CO |
|  | CO2 PV | 04 | 背光警報跟隨CO2 |