Modbus RTU : N,8,1

Read03/Write06

參數位址皆為16進位格式

| Address ( HEX ) | Parameter | Coding and Range |
| --- | --- | --- |
| 0000 | Type | 0:J, 1:K, 2:T, 3:E, 4:B, 5:R, 6:S, 7:N, 8:C, 9:DPT, A:mV, B:Voltage, C:Current; D:RSP |
| 0001 | Unit | 0:dC, 1:dF, 2:ENG |
| 0002 | Dp | 附件一 |
| 0003 | LoLt | 附件二 |
| 0004 | HiLt | 附件二 |
| 0005 | Offset | 附件二 |
| 0006 | SCAL | 4位(-1999 ~ 9999 ), 3位(-199 ~ 999) |
| 0007 | SCAH | 4位(-1999 ~ 9999 ), 3位(-199 ~ 999) |
| 0008 | Filter | 0~999 |
| 0009 | dir | 0:0/4~20mA, 1:20~0/4mA |
| 000A | cut | 0:None, 1:Lo, 2:Hi, 3:HiLo |
| 000B | LoCaData1 | 0 ~ 32767 |
| 000C | HiCaData1 | 0 ~ 32767 |
| 000D | ID | 1 ~ 255 |
| 000E | BR | 0:2400, 1:4800, 2:9600, 3:19200 |
| 000F | A1FU | 0:None, 1:Hi, 2:Lo |
| 0010 | A1MD | 0:None, 1:Stdy, 2:Lath, 3:St.la |
| 0011 | A1SP | 4位(-1999 ~ 9999 ), 3位(-199 ~ 999) |
| 0012 | A1HY | 4位(-1999 ~ 9999 ), 3位(-199 ~ 999) |
| 0013 | A2FU | 0:None, 1:Hi, 2:Lo |
| 0014 | A2MD | 0:None, 1:Stdy, 2:Lath, 3:St.la |
| 0015 | A2SP | 4位(-1999 ~ 9999 ), 3位(-199 ~ 999) |
| 0016 | A2HY | 4位(-1999 ~ 9999 ), 3位(-199 ~ 999) |
| 0017 | MVL | 4位 (-19.99 ~ 60.00), 3位 (-19.9 ~ 60.0) |
| 0018 | MVH | 4位 (-19.99 ~ 60.00), 3位 (-19.9 ~ 60.0) |
| 0019 | VL | 4位 (-10.00 ~ 10.00), 3位 (-10.0 ~ 10.0) |
| 001A | VH | 4位 (-10.00 ~ 10.00), 3位 (-10.0 ~ 10.0) |
| 001B | MAL | 4位 (0.00 ~ 24.00), 3位 (0.0 ~ 24.0) |
| 001C | MAH | 4位 (0.00 ~ 24.00), 3位 (0.0 ~ 24.0) |
| 1002 | PV | 4位( -1999 ~ 9999 ), 3位( -199 ~ 999 ); Type=RSP時才能寫入 |
| 1006 | LED | BIT 1, 0 (A2, A1) |

附件一

4位顯示                                 3位顯示

| Type | Dp |  | Type | Dp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-J | 0 ~ 1 |  | TC-J | 0 ~ 1 |
| TC-K | 0 ~ 1 |  | TC-K | 0 ~ 1 |
| TC-T | 0 ~ 1 |  | TC-T | 0 ~ 1 |
| TC-E | 0 ~ 1 |  | TC-E | 0 ~ 1 |
| TC-B | 0 ~ 1 |  | TC-B | 0 ~ 1 |
| TC-R | 0 ~ 1 |  | TC-R | 0 ~ 1 |
| TC-S | 0 ~ 1 |  | TC-S | 0 ~ 1 |
| TC-N | 0 ~ 1 |  | TC-N | 0 ~ 1 |
| TC-C | 0 ~ 1 |  | TC-C | 0 ~ 1 |
| DPT | 0 ~ 1 |  | DPT | 0 ~ 1 |
| mV | 0 ~ 3 |  | mV | 0 ~ 2 |
| Voltage | 0 ~ 3 |  | Voltage | 0 ~ 2 |
| Current | 0 ~ 3 |  | Current | 0 ~ 2 |
| RSP | 0 ~ 3 |  | RSP | 0 ~ 2 |

附件二

4位顯示                                    3位顯示

| Type | Measuring Range |  |  |  | Type | Measuring Range |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LL | UL | Offset | Unit |  |  | LL | UL | Offset | Unit |
| TC-J | -50 | 1000 | ±52 | ℃ |  | TC-J | -50 | 999 | ±52 | ℃ |
| TC-K | -50 | 1370 | ±71 | ℃ |  | TC-K | -50 | 999 | ±71 | ℃ |
| TC-T | -270 | 400 | ±33 | ℃ |  | TC-T | -199 | 400 | ±33 | ℃ |
| TC-E | -50 | 700 | ±37 | ℃ |  | TC-E | -50 | 700 | ±37 | ℃ |
| TC-B | 0 | 1750 | ±87 | ℃ |  | TC-B | 0 | 999 | ±87 | ℃ |
| TC-R | -50 | 1750 | ±90 | ℃ |  | TC-R | -50 | 999 | ±90 | ℃ |
| TC-S | -50 | 1750 | ±90 | ℃ |  | TC-S | -50 | 999 | ±90 | ℃ |
| TC-N | -50 | 1300 | ±67 | ℃ |  | TC-N | -50 | 999 | ±67 | ℃ |
| TC-C | -50 | 1800 | ±92 | ℃ |  | TC-C | -50 | 999 | ±92 | ℃ |
| DPT | -200 | 850 | ±52 | ℃ |  | DPT | -199 | 850 | ±52 | ℃ |
| mV | -1999 | 9999 | ±59 | ENG |  | mV | -199 | 999 | ±59 | mV |
| Voltage | -1999 | 9999 | ±59 | ENG |  | Voltage | -199 | 999 | ±59 | V |
| Current | -1999 | 9999 | ±59 | ENG |  | Current | -199 | 999 | ±59 | mA |
| RSP | -1999 | 9999 | ±59 | ENG |  | RSP | -199 | 999 | ±59 | ENG |

4位顯示                                    3位顯示

| Type | Measuring Range |  |  |  | Type | Measuring Range |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LL | UL | Offset | Unit |  |  | LL | UL | Offset | Unit |
| TC-J | -58 | 1832 | ±94 | ℉ |  | TC-J | -58 | 999 | ±94 | ℉ |
| TC-K | -58 | 2498 | ±127 | ℉ |  | TC-K | -58 | 999 | ±127 | ℉ |
| TC-T | -454 | 752 | ±60 | ℉ |  | TC-T | -199 | 752 | ±60 | ℉ |
| TC-E | -58 | 1292 | ±67 | ℉ |  | TC-E | -58 | 999 | ±67 | ℉ |
| TC-B | 32 | 3182 | ±157 | ℉ |  | TC-B | 32 | 999 | ±157 | ℉ |
| TC-R | -58 | 3182 | ±162 | ℉ |  | TC-R | -58 | 999 | ±162 | ℉ |
| TC-S | -58 | 3182 | ±162 | ℉ |  | TC-S | -58 | 999 | ±162 | ℉ |
| TC-N | -58 | 2372 | ±121 | ℉ |  | TC-N | -58 | 999 | ±121 | ℉ |
| TC-C | -58 | 3272 | ±166 | ℉ |  | TC-C | -58 | 999 | ±166 | ℉ |
| DPT | -328 | 1562 | ±94 | ℉ |  | DPT | -199 | 999 | ±94 | ℉ |